## Slide 1: Participatief project ENERGYmaestro bij Prayon
Energiezorg in de industrie
Energik – 3 mei 2017
Valérie de Groote - INDEA

## Slide 2: Voorstelling INDEA
“Bruikbaar energieadvies voor industriële bedrijven”
    Audits / Haalbaarheidsstudies (Energieplan, energiestudie)
    Besluit energieplanning / Convenanten / EBO / EED
    Wetgeving / ETS / Externe energiecoördinatie
    Second opinion
Expertisedomeinen
    Industriële processen
    Stoom – Restwarmte – Warmte-integratie – buffers
    Decentrale energieproductie (WKK)
    Data-analyse - ENERGYmaestro

## Slide 3: Voorstelling Prayon
Afdelingen Puurs:
Zuiverzuur: indamping + solventextractie
Fluor & Fosfaatzouten
Notes: Drie afdelingen in Puurs waarin een participatief traject rond energie-efficiëntie werd doorlopen.
Eerste was solventextractie, daarna indamping en zoutenafdeling. Vandaag solventextractie als case voor deze lezing

## Slide 4: ENERGYmaestro: een methodologie
Notes: DATAmaestro© predictieve analyse software
  Cloud based data mining software
  Op basis van de meest geavanceerde data mining technologieën
  Ontworpen voor gebruikers die geen specialist zijn in data mining
  Gebaseerd op 20+ jaren onderzoek in the Machine Learning Laboratory aan de University of Liege, Belgium
ENERGYmaestro© energiemanagement & informatie systeem
  Een managementsoplossing voor energieperformantie binnen de industrie
  Gebaseerd op DATAmaestro
  Technieken van veranderingsmanagement & continue verbetering

## Slide 5: Methodologie

## Slide 6: Doelstelling: operationele energiekosten reduceren
Reductie
Energie-kost
Aankoop
Investeringen
Operationeel
Rapport McKinsey 2010: Het energiereductiepotentieel door verbeterd energie-management in de industrie bedraagt 25%.
Notes: Het participatief project focust op de reductie van de energiekost door operationele verbeteringen

## Slide 7: Holistische aanpak: analyse - management - mensen
Technolo-gie
Manage-ment
Holistische analyse van de waardeketen – gap analyse
Mindset en vaardig-heden
Ontwikkeling van een KPI-structuur, rekening houdend met de energiedrivers
Top down beslissingen, bottom-up implementatie
Identificatie van variabiliteit, verliezen en de oorzaken (root causes)
Implementatie van beslissingsondersteunende tools voor reductie van variabiliteit
Engageren van mensen op elk niveau van de organisatie
Training en cultuurverandering
Accountability: Aangepaste rechten en verantwoordelijk-heden bij de juiste mensen

## Slide 8: 1. TECHNOLOGIE: creëert waarde met big data en data analyse
Wat was mijn gemiddelde energie verbruik vorige week?
Waarom was mijn energieverbruik vorige week hoger?
Wat zou mijn energieverbruik volgend uur moeten zijn?
Hoe het energieverbruik te verminderen?
Descriptive analytics
Diagnostic
analytics
Predictive
analytics
Prescriptive
analytics
Waarde
Informatie Optimalisatie
Moeilijkheidsgraad
Terugblikken
Inzicht
Vooruitzien

## Slide 9: 2. MANAGEMENT: Gebruik principes van “continue verbetering”

## Slide 10: 3. MINDSET EN VAARDIGHEDEN: betrekken en opleiden van operatoren
Geen verantwoorde-lijkheid zonder bevoegdheid om actie te nemen
Focus op optimaliseren winst in plaats van productie
Management heeft algemeen overzicht met focus op kostenbeheersing
Geen actie zonder bruikbare parameter
Finale beslissing in controlekamer dankzij relatieve doelen
Operatoren Meestergasten Management
Impact van de beslissing op energiekosten

## Slide 11
GEEn verantwoordelijkheden  geen resultaten
Geen bruikbare parameters  geen verantwoording
(*) Fictieve voorbeelden van belangrijke activiteitenparameters die kunnen worden gecontroleerd door de operators in de controle-kamer, in het geval er zich KPI-drifts voordoen binnen de productie.

## Slide 12
WAT DE OPERATOR NODIG HEEFT…

## Slide 13: Case prayon - witzuur

## Slide 14
Aanpak ENERGYmaestro
Gap identificatie
Diagnostiek
Modellering
Implemen-tatie
Training
Opvolging
Vastleggen belangrijkste KPI
Voorlopige analyse
Kwantificering van besparings-mogelijkheden
Root causes analyse met operatoren & management
Vastleggen cascade KPIs
Predictive modellen
Diagnostiek modellen
Vereisten UI Operatoren
Vereisten template rapportage
Implementatie en go live.
Opleiding van operatoren en management
Check-up prestatie-verbeteringen
Tuning
20-25 weken
Bestaande IT-systemen
Impact capture begint al na 6 maanden
data analyse
2 weken
Al vanaf de start ziet u resultaten

## Slide 15
Gap identificatie
Diagnose
Model-lering
Implemen-tatie
Training
Opvolging
Aantal uren
Specifiek energieverbruik
Target = 1,6 ton stoom / productie-eenheid
Target
Now
GAP
1. Bepaal de uitgangs-positie
2. Bepaal het einddoel
KPI
3. Analyseer en over-brug(*) het verschil

## Slide 16
Gap identificatie
Diagnose
Model-lering
Implemen-tatie
Training
Opvolging
Potentieel: 4.000 ton stoom / jaar
Besparingen
Tijd
Hoe steiler de “cusum” des te verder zijn we van het doel
gecumuleerde overconsumptie van energie wanneer het doel is gezet op 1,6
Vlakke cusum, we zijn beter dan het doel
Chart: Tijd
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
 | 0 | 14.6544 | 17.4456 | 19.1018 | 16.3119 | 12.5561 | 10.7256 | 15.8032 | 12.2238 | 16.9565 | 14.8275 | 16.6377 | 12.3452 | 11.1314 | 10.0053 | 15.2812 | 14.9421 | 15.639 | 10.2899 | 0
 | 14.271 | 14.271 | 14.271 | 14.271 | 14.271 | 14.271 | 14.271 | 14.271 | 14.271 | 14.271 | 14.271 | 14.271 | 14.271 | 14.271 | 14.271 | 14.271 | 14.271 | 14.271 | 14.271 | 14.271
 | 14.6544 | 17.4456 | 19.1018 | 16.3119 | 12.5561 | 10.7256 | 15.8032 | 12.2238 | 16.9565 | 14.8275 | 16.6377 | 12.3452 | 11.1314 | 10.0053 | 15.2812 | 14.9421 | 15.639 | 10.2899
 | 14.271 | 14.271
 | 14.271 | 14.271
Chart: Tijd
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
 | 14.271 | 14.271 | 14.271 | 14.271 | 12.5561 | 10.7256 | 14.271 | 12.2238 | 14.271 | 14.271 | 14.271 | 12.3452 | 11.1314 | 10.0053 | 14.271 | 14.271 | 14.271 | 10.2899
 | 14.6544 | 17.4456 | 19.1018 | 16.3119 | 12.5561 | 10.7256 | 15.8032 | 12.2238 | 16.9565 | 14.8275 | 16.6377 | 12.3452 | 11.1314 | 10.0053 | 15.2812 | 14.9421 | 15.639 | 10.2899
Gewenste performantie
Besparings-potentieel (*)

## Slide 17
Workshop met operatoren voor meer betrokkenheid en inbreng
Gap identificatie
Diagnose
Model-lering
Implemen-tatie
Training
Opvolging

## Slide 18
Stoomextractie < maximum
Capacitiet van stoomextractie
Stoomextractie ligt stil
Lagedrukboilers bij P2
Gebruikers
Sulfine fabriek is niet operationeel
Boiler BERI
Vraag/verliezen
Opstart kleppen
Maintenance – wacht op reserve onderdelen
SO2-alarm
HP vs LP
Boiler SO2
Algemeen management
Training
Communicatie & coördinatie
Capaciteit van network LP-stoom
Er is geen stoom voor de turbine
Tekort aan sulfur
12 operatoren
7,5 uur brainstorming
+/- 100 ideeën
Uitgewerkt in een oorzakenboom
Gap identificatie
Diagnose
Mode-llering
Implemen-tatie
Training
Opvolging

## Slide 19
Gap identificatie
Diagnose
Modellering
Implemen-tatie
Training
Opvolging

## Slide 20
Gap identificatie
Diagnose
Model-lering
Implemen-tatie
Training
Opvolging

## Slide 21
Gap identificatie
Diagnose
Model-lering
Implementatie
Training
Opvolging
Productie
Specifiek stoomverbruik
Kleurcode = kwaliteit

## Slide 22
Gap identificatie
Diagnose
Model-lering
Implemen-tatie
Training
Opvolging
Specifiek stoomverbruik
Productie
Kleurcode = absoluut stoomverbruik

## Slide 23
Gap identificatie
Diagnose
Model-lering
Implemen-tatie
Training
Opvolging
Realtime schermen in de controlekamer
Management van stoomextractie

## Slide 24
Gap identificatie
Diagnose
Model-lering
Implemen-tatie
Training
Opvolging
Periodieke rapportering voor meestergasten en management

## Slide 25
Gap identificatie
Diagnose
Model-lering
Implemen-tatie
Training
Opvolging

## Slide 26
Actuele data
De meest recente data wordt geanalyseerd om voorspellende modellen aan te passen en root cause analyse met nieuwe wijzigingen in het gebruik.
Gap identificatie
Diagnose
Model-lering
Implemen-tatie
Training
Opvolging

## Slide 27
Resultaten
Specifiek stoomverbruik
Specifiek stoomverbruik
Aantal uren
Daling gemiddeld specifiek stoomverbruik
Afname variabiliteit

## Slide 28
Resultaten
Specifiek stoomverbruik
Productie
Specifiek stoomverbruik

## Slide 29
RESULTATEN
Besparing tov gemiddelde 2014
gecumuleerde besparing: 6.800 ton stoom op 6 maanden of 272.000 EUR/jaar

## Slide 30: Vragen?
Vragenronde
Contacteer ons via:
  Valérie de Groote – 0479 / 239 009
  valerie.degroote@indea.be
  www.indea.be
DANK VOOR UW AANDACHT !
30